## Slide 1: IoT 기반 스마트 축사
건강하게만 자라다오.
과목명 | 2023년 1학기 캡스톤 디자인
담당교수 | 황 이 철
팀장 | 전 채 욱 (20172298)
팀원 | 이 승 우 (20172116)
 | 조 성 현 (20172271)
 | 박 정 혁 (20182150)
 | 오 두 환 (20182232)

## Slide 2: 목차 01 03 02 04
주제 선정 배경
축사 구조 구성
AI 서비스
웹 서비스

## Slide 3: 주제선정 배경 01

## Slide 4: 한국 축산업이 직면한 문제
1. 농가인구 감소
출처 : KOSIS

## Slide 5: 한국 축산업이 직면한 문제
출처 : KOSIS
2. 농가인구 고령화

## Slide 6: 한국 축산업이 직면한 문제
출처 : KOSIS
Chart: 배합사료가격
| 2017 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년
비육 | 459.5658 | 464.9367 | 476.5117 | 488.2794 | 530.8417 | 635.0155
3. 사육 비용 증가

## Slide 7: 스마트 축사 란?
가축의 사육환경을 자동으로 관리하고, 생산성을 높이는 축사.
노동력 절감
생산성 향상
사육비용 감소

## Slide 8: 구성 요소
인공지능
ㆍ인공지능 기반 CCTV
ㆍ한우 거래가격 예측
자동화설비
ㆍ데이터 수집 및 DB연동
ㆍ데이터 기반 자동제어
웹 기반 제어
ㆍ웹 기반 서비스
ㆍ웹 기반 하드웨어 제어

## Slide 9: 축사 구성 02

## Slide 10: 축사 구성
출처 : KOSIS
센서를 통한 자동화
구조 구상
2. 웹 기반 제어 및 모니터링
3. 인공지능 CCTV

## Slide 11: 축사 구성
주요 부품
축사 구동을 위한 메인 프로세서
부품명 | 라즈베리파이 4 model B
SoC | 브로드컴 BCM2711 SoC
CPU | 1.5GHz ARM Cortex – A72 MP4
GPU | 브로드컴 VideoCore VI MP2 500 MHz
메모리 | 1/2/4/8 GB LPDDR4-3200 SDRAM

## Slide 12: 축사 구성
주요 부품
부품명 | DHT22
동작전압 | 3.5-5.5V
온도범위 | -40-80 ℃ ± 0.5 ℃
습도범위 | 20~90% RH ± 2 % RH
포트 | 디지털 양방향 단일 버스
온/습도 데이터 수집을 위한 센서

## Slide 13: 축사 구성
주요 부품
부품명 | Google coral usb Accelerator
소비전력 | 2W
초당연산 | 2TOPS
인공지능 구동을 위한 보조 프로세서

## Slide 14: AI 서비스 03

## Slide 15: 서비스 구성
인공지능 기반
예측모델
ㆍ농가수취 가격 예측을 통한 수익 증대
ㆍ해석력을 통한 신뢰도 증가
모델 양자화
ㆍ양자화를 통한 모델 속도 향상
ㆍEdge Computing 을 통한 원활한 서비스
객체탐지 모델
ㆍ객체 탐지를 통한 보안 자동화
ㆍSNS 연동 서비스

## Slide 16: 가격 예측모델
Target | 농가수취가격
Date | 2012~2022
Frequency | 주간
Temporal Fusion Transformer
다중 시계열 예측 에서 높은 성능과 해석력을 가진 딥 러닝 모델
한우의 거래는 3~6개월 전에 거래를 실시
변동성이 큰 데이터
최소 12step ~ 26step 예측 필요
분위수 예측 실시
모델 선정

## Slide 17: 가격 예측모델
데이터 수집
농가수취가, 경락가, 도축량 등 20종의 데이터 수집
상관관계 및 인과관계 검정 을 통해 17종의 데이터 사용

## Slide 18: 가격 예측모델

## Slide 19: 가격 예측모델
예측 결과
SMAPE : 0.038
(Symmetric mean absolute percentage error)
예측 값의 분위수에 실제값이 존재함을 확인

## Slide 20: 가격 예측모델
예측 결과

## Slide 21: 객체 탐지 모델
모델 선정
SoC | 브로드컴 BCM2711 SoC
CPU | 1.5GHz ARM Cortex-A72 MP4
GPU | 브로드컴 VideoCore VI MP2 500 MHz
메모리 | 1/2/4/8 GB LPDDR4-3200 SDRAM
낮은 성능에서 동작하기 위한 모델 필요
모바일 및 IOT기기를 위한
SSD Mobilenet V3

## Slide 22: 객체 탐지 모델
데이터 라벨링
라벨 | 이미지
Cow | 271
Dummies | 434

## Slide 23: 객체 탐지 모델
모델 학습
평균 정밀도 | 0.769
정밀도 | 98.4%
재현율 | 90.9%

## Slide 24: 객체 탐지 모델
모델 양자화
01
Detect.tf
최초에 학습된
Float 32-bit 모델
02
Detect.tflt
양자화 된
Int 8-bit 모델
03
Detect_edgetpu.tflt
Edge tpu
호환 가능 모델

## Slide 25: 웹 서비스 04

## Slide 26: 웹 서비스
사용자 정보
ㆍ데이터 베이스 저장
ㆍ사용자 정보 기반 API 연동
ㆍ사용자 정보 토큰화 저장
온/습도 모니터링
ㆍ실시간 데이터베이스 저장
ㆍ데이터 실시간 모니터링
웹 스트리밍
ㆍCCTV 화면 실시간 전송
ㆍ인공지능 동작 웹 에서 확인
ㆍ내용을 입력하세요
하드웨어 제어
ㆍ웹 페이지 버튼을 통한 제어
ㆍ온/습도 기반 자동제어

## Slide 27: 웹 서비스
사용자 정보
서비스 시작화면
회원가입 화면

## Slide 28: 웹 서비스
사용자 정보
MongoDB

## Slide 29
웹 서비스
온/습도 모니터링
현재 온/습도
실시간 업데이트
사용자 정보 기반
기상청 API

## Slide 30
웹 서비스
온/습도 모니터링

## Slide 31: 웹 서비스
하드웨어 제어

## Slide 32: 웹 서비스
하드웨어 제어

## Slide 33: 웹 서비스
웹 스트리밍

## Slide 34: 웹 서비스
웹 스트리밍

## Slide 35: 웹 서비스
웹 스트리밍

## Slide 36
3. 수익성 증가
환경 관리 자동화 등으로 비용 감소
필요 인력 감소 를 통한 비용 감소
필요 노동력 감소등을통한 사업 참여 확대
스마트 산업활성화 를통한 산업 촉진
예측 모델을 통한 비용 이득 증가
모니터링 시스템을 통한 비용 관리 용이
환경 관리를 통한 축사 환경 개선
생산 품질 증가를 통해 기존 대비 경쟁력 확보
1. 생산 비용 감소
2. 청년층 축산업 참여 확대
4. 생산 품질 증가
서비스 기대효과

## Slide 37
3. 예측 모델 성능 향상
행동 분석을 통한 가축 상태 분석
Pose 모델을 이용한 건강상태 분석
자동 급이기를 통한 환경 개선
주행형 급이기 설계
다양한 변동 요인을 예측하기 위한 변수 추가
파라미터 수정을 통한 성능 향상
전력 사용량 모니터링 시스템
정확한 사육 비용 계산 및 예측 가능
1. 가축 건상 모니터링
2. 자동 급이기 설계
4. 전력 사용량 모니터링
향후 과제

## Slide 38
Thanks!